Приложение № 6

к порядку оказания

скорой медицинской помощи,

утверждённому приказом

Министерства здравоохранения

Российской Федерации 
от «__» _________ 2012 г. № ___

ОСНАЩЕНИе
АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЫЕЗДНЫХ БРИГАД СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Санитарный транспорт скорой медицинской помощи:

Автомобиль скорой медицинской помощи класса А, В и С в соответствии с техническим регламентом о безопасности колёсных транспортных средств, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».

Перечень оснащения автомобилей скорой медицинской помощи выездных бригад скорой медицинской помощи:

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса А транспортной выездной бригады скорой медицинской помощи

| № | Наименование оборудования | Кол- во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект аппаратуры для проведения базовой сердечно-лёгочной реанимации | 1 | Аппарат дыхательный ручной с возможностью проведения дополнительной оксигенации. Аспиратор с механическим приводом и наборами приспособлений. Устройство контроля качества проведения непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками |
|  | Дефибриллятор автоматический наружный | 1 | В герметичном (степень защиты от влаги и пыли не ниже IP 55) и удароустойчивом корпусе с автономным питанием |
|  | Редуктор-ингалятор кислородный с двумя двухлитровыми баллонами газовыми | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии. Возможность подключения аппарата искусственной вентиляции лёгких |
|  | Пульсоксиметр портативный транспортный | 1 | В комплекте с взрослым и детским датчиками |
|  | Тележка-каталка со съёмными кресельными носилками | 1 |  |
|  | Приёмное устройство тележки-каталки | 1 |  |
|  | Носилки санитарные бескаркасные | 1 | Имеющие четыре ручки для переноски пациента, стропы для его фиксации и возможность его переноски в сидячем положении. Размер, не менее 170 см × 70 см |
|  | Воротник-шина шейная для взрослых | 3 |  |
|  | Воротник-шина шейная для детей | 1 |  |
|  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) | 1 | Длиной не менее 60 см |
|  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) | 1 | Длиной не менее 80 см |
|  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) | 1 | Длиной не менее 120 см |
|  | Щит спинальный | 1 | С устройством для фиксации головы проницаемый для рентгеновских лучей и магнитных полей размерами не менее 182 см × 44 см с фиксирующими ремнями на 4-х уровнях |
|  | Комплект повязок разгружающих для верхней конечности | 10 | Взрослый и детский |
|  | Укладка выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с приложением № 7 к Порядку |
|  | Набор акушерский выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.6 настоящего приложения к Порядку |
|  | Комплект противоожоговый выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.7 настоящего приложения к Порядку |
|  | Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.10 настоящего приложения к Порядку |
|  | Облучатель бактерицидный циркуляционный | 1 | Возможность работы в присутствии медперсонала. |
|  | Фонарь налобный аккумуляторный | 3 |  |
|  | Жилет сигнальный разгрузочный медицинский, соответствующий 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости | 3 | Если на форменной одежде отсутствуют сигнальные элементы из фоновых и световозвращающих материалов, соответствующие 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости |
|  | Комплект средств защиты персонала выездной бригады скорой медицинской помощи |  | В соответствии с п.п. 3.11 настоящего приложения к Порядку и учётом состава бригады |
|  | Комплект инвентаря выездной бригады скорой медицинской помощи на автомобиле скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.12 настоящего приложения к Порядку |

Примечание:

1. Аппаратура должна иметь русифицированный интерфейс и эксплуатационную документацию на русском языке.

2. Аппаратура, подключаемая к внешней сети, должна иметь комбинированное питание: от сети переменного тока напряжением 220 В и от сети постоянного тока напряжением 12В.

3. Аппаратура, используемая вне автомобиля скорой медицинской помощи, должна иметь автономное питание от встроенных аккумуляторов.

4. Аппаратура с питанием от встроенного аккумулятора должна иметь возможность подзарядки от сети переменного тока напряжением 220 В и от сети постоянного тока напряжением 12В.

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса В общепрофильной врачебной (фельдшерской) выездной бригады скорой медицинской помощи

| № | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дефибриллятор-монитор | 1 | Бифазный импульс, встроенный принтер, комбинированные электроды взрослый/детский. Функция электрокардиостимуляции. |
|  | Аппарат для проведения непрямого массажа сердца | 1 | Функция контроля качества проведения непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками. |
|  | Электрокардиограф трёхканальный с автоматическим режимом | 1 | Наличие дисплея. Синхронная запись 12-ти отведений, графическое отображение по три отведения или более. Воспроизведение ЭКГ с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру. |
|  | Монитор транспортный |  | С каналами ЭКГ, неинвазивного АД, пульсоксиметрии, температуры. Встроенный принтер, возможность подключения к компьютеру. |
|  | Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции лёгких для скорой помощи | 1 | С режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года. Комплект системы для ингаляции кислорода маска и трубка (взрослый и детский). Комплект фильтров для дыхательного контура одноразовый (детский+взрослый). |
|  | Пульсоксиметр портативный транспортный | 1 | В комплекте со взрослым и детским датчиками. |
|  | Редуктор-ингалятор кислородный с двумя двухлитровыми баллонами газовыми | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии. Возможность подключения аппарата искусственной вентиляции лёгких. |
|  | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и динитрогена оксида портативный в комплекте с баллоном газовым объемом 1 л (1,3 л) для динитрогена оксида | 1 | С автоматом контроля подачи кислорода и режимом кислородной ингаляции с блокировкой верхнего предела концентрации анестетика. |
|  | Электроотсасыватель с бактериальным фильтром | 1 |  |
|  | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок | 1 | Время измерения не более 10 секунд. |
|  | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) | 1 |  |
|  | Дозатор шприцевой | 1 |  |
|  | Тележка-каталка со съёмными носилками | 1 |  |
|  | Приёмное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением | 1 |  |
|  | Носилки кресельные складные | 1 | Возможность установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента. |
|  | Носилки санитарные бескаркасные | 1 | Имеющие четыре ручки для переноски пациента, стропы для его фиксации и возможность его переноски в сидячем положении. Размер, не менее 170 см × 70 см |
|  | Воротник-шина шейная для взрослых | 3 |  |
|  | Воротник-шина шейная для детей | 1 |  |
|  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) | 1 | Длиной не менее 60 см |
|  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) | 1 | Длиной не менее 80 см |
|  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) | 1 | Длиной не менее 120 см |
|  | Щит спинальный | 1 | С устройством для фиксации головы проницаемый для рентгеновских лучей и магнитных полей размерами не менее 182 см × 44 см с фиксирующими ремнями на 4-х уровнях |
|  | Комплект повязок разгружающих для верхней конечности | 10 | Взрослый и детский |
|  | Набор реанимационный выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.1 настоящего приложения к Порядку |
|  | Набор реанимационный педиатрический выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.2 настоящего приложения к Порядку |
|  | Укладка выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с приложением № 7 к Порядку |
|  | Набор токсикологический выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.5 настоящего приложения к Порядку |
|  | Набор акушерский выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.6 настоящего приложения к Порядку |
|  | Комплект противоожоговый выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.7 настоящего приложения к Порядку |
|  | Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.10 настоящего приложения к Порядку |
|  | Набор для канюлизации губчатых костей | 1 |  |
|  | Штатив разборный для вливаний | 1 | Возможность крепления к носилкам |
|  | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов | 1 |  |
|  | Баллон газовый с вентилем под кислород объемом 10 л с редуктором к баллону | 1 | Либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры |
|  | Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под динитрогена оксид | 1 |  |
|  | Редуктор к баллону газовому под динитрогена оксид | 1 |  |
|  | Комплект разводки медицинских газов с индикацией | 1 | Индикация значения высокого давления и встроенная система тревог. Разъёмы должны обеспечивать сопряжение с газодыхательной аппаратурой. |
|  | Облучатель бактерицидный циркуляционный | 1 | Возможность работы в присутствии медперсонала. |
|  | Фонарь налобный аккумуляторный | 3 |  |
|  | Жилет сигнальный разгрузочный медицинский, соответствующий 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости | 3 | Если на форменной одежде отсутствуют сигнальные элементы из фоновых и световозвращающих материалов, соответствующие 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости |
|  | Матрас вакуумный иммобилизационный | 1 | Наличие ремней фиксации пациента разнонаправленными ремнями разного цвета. Обеспечение дополнительной фиксации по передней поверхности тела. |
|  | Одеяло с подогревом (термоодеяло) | 1 |  |
|  | Набор для дренирования плевральной полости | 1 |  |
|  | Комплект инвентаря выездной бригады скорой медицинской помощи на автомобиле скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.12 настоящего приложения к Порядку |
|  | Комплект средств защиты персонала выездной бригады скорой медицинской помощи |  | В соответствии с п.п. 3.11 настоящего приложения к Порядку и учётом состава бригады |
|  | Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических и психотропных препаратов | 1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» |

Примечание:

1. Аппаратура должна иметь русифицированный интерфейс и эксплуатационную документацию на русском языке.

2. Аппаратура, подключаемая к внешней сети, должна иметь комбинированное питание: от сети переменного тока напряжением 220 В и от сети постоянного тока напряжением 12В.

3. Аппаратура, используемая вне автомобиля скорой медицинской помощи, должна иметь автономное питание от встроенных аккумуляторов.

4. Аппаратура с питанием от встроенного аккумулятора должна иметь возможность подзарядки от сети переменного тока напряжением 220 В и от сети постоянного тока напряжением 12В.

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса С реанимационной или специализированной реанимационной выездной бригады скорой медицинской помощи

| № | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дефибриллятор-монитор | 1 | Бифазный импульс, встроенный принтер, комбинированные электроды взрослый/детский. Функции электрокардиостимуляции, пульсоксиметрии и неинвазивного измерения АД. |
|  | Электрокардиограф трёхканальный с автоматическим режимом | 1 | Наличие дисплея. Синхронная запись 12-ти отведений, графическое отображение по три отведения или более. Воспроизведение ЭКГ с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру. |
|  | Монитор реанимационно-анестезиологический транспортный | 1 | С каналами ЭКГ, неинвазивного АД, капнометрии, пульсоксиметрии, температуры, возможность подключения к компьютеру. Встроенный принтер, возможность подключения к компьютеру. |
|  | Пульсоксиметр портативный транспортный | 1 | В комплекте со взрослым и детским датчиками. |
|  | Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой помощи | 1 | С режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года. Комплект системы для ингаляции кислорода маска и трубка (взрослый и детский). Комплект фильтров для дыхательного контура одноразовый (детский + взрослый). Встроенный или внешний волюметрический блок. |
|  | Редуктор-ингалятор кислородный с двумя двухлитровыми баллонами | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии. Возможность подключения аппарата искусственной вентиляции лёгких |
|  | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и динитрогена оксида портативный в комплекте с газовым баллоном объемом 1 л (1,3 л) для динитрогена оксида | 1 | Автомат контроля подачи кислорода и режим кислородной ингаляции с блокировкой верхнего предела концентрации анестетика |
|  | Электроотсасыватель с бактериальным фильтром | 1 |  |
|  | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) | 1 |  |
|  | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок | 1 | Время измерения не более 10 секунд |
|  | Анализатор портативный клинический |  | С возможностью определения газов крови, электролитов, метаболитов, тропонина I, креатинкиназы, протромбинового времени, МНО и активированного времени свертывания с набором картриджей. |
|  | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 2 |  |
|  | Насос роликовый инфузионный | 1 |  |
|  | Приёмное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением и регулировкой высоты основных носилок | 1 |  |
|  | Тележка-каталка со съёмными носилками и штативом разборным для вливаний | 1 | С автоматической расфиксацией опор, с не менее чем 3-мя уровнями по высоте, съёмными жесткими носилками, обеспечением положения сидя, полусидя, Тренделенбурга (может быть обеспечено приемным устройством) |
|  | Щит спинальный | 1 | С устройством для фиксации головы проницаемый для рентгеновских лучей и магнитных полей размерами не менее 182 см × 44 см с фиксирующими ремнями на 4-х уровнях |
|  | Носилки санитарные бескаркасные | 1 | Имеющие четыре ручки для переноски пациента, стропы для его фиксации и возможность его переноски в сидячем положении. Размер, не менее 170 см × 70 см |
|  | Носилки кресельные складные | 1 | Возможность установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента |
|  | Воротник-шина шейная для взрослых | 3 |  |
|  | Воротник-шина шейная для детей | 1 |  |
|  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) | 1 | Длиной не менее 60 см |
|  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) | 1 | Длиной не менее 80 см |
|  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) | 1 | Длиной не менее 120 см |
|  | Комплект повязок разгружающих для верхней конечности | 10 | Взрослый и детский |
|  | Одеяло с подогревом (термоодеяло) | 1 |  |
|  | Матрас вакуумный иммобилизационный | 1 | Наличие ремней фиксации пациента разнонаправленными ремнями разного цвета. Обеспечение дополнительной фиксации по передней поверхности тела. |
|  | Укладка выездной бригады скорой медицинской помощи (с дополнительным составом) | 1 | В соответствии с приложением № 7 к Порядку |
|  | Набор реанимационный выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.1 настоящего приложения к Порядку |
|  | Набор реанимационный педиатрический выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.2 настоящего приложения к Порядку |
|  | Набор акушерский выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.6 настоящего приложения к Порядку |
|  | Комплект противоожоговый выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.7 настоящего приложения к Порядку |
|  | Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.10 настоящего приложения к Порядку |
|  | Штатив разборный для вливаний | 1 | Возможность крепления к носилкам |
|  | Набор для катетеризации центральных вен | 2 |  |
|  | Набор для канюлизации губчатых костей | 1 |  |
|  | Набор для дренирования плевральной полости | 2 |  |
|  | Набор травматологический выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.4 настоящего приложения к Порядку |
|  | Набор токсикологический выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.5 настоящего приложения к Порядку |
|  | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов | 2 | Либо один контейнер на 12 флаконов. |
|  | Баллон газовый с вентилем под кислород объемом 10 л с редуктором к баллону | 2 | Либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры |
|  | Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под динитрогена оксид | 1 |  |
|  | Редуктор к баллону газовому под динитрогена оксид | 1 |  |
|  | Комплект разводки медицинских газов с индикацией | 1 | Индикация значения высокого давления и встроенная система тревог. Разъёмы должны обеспечивать сопряжение с газодыхательной аппаратурой. |
|  | Облучатель бактерицидный | 1 | Возможность работы в присутствии медперсонала. |
|  | Фонарь налобный аккумуляторный | 3 |  |
|  | Жилет сигнальный разгрузочный медицинский, соответствующий 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости | 3 | Если на форменной одежде отсутствуют сигнальные элементы из фоновых и световозвращающих материалов, соответствующие 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости |
|  | Аппарат для проведения непрямого массажа сердца | 1 | Функция контроля качества проведения непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками. |
|  | Комплект инвентаря выездной бригады скорой медицинской помощи на автомобиле скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.12 настоящего приложения к Порядку |
|  | Комплект средств защиты персонала выездной бригады скорой медицинской помощи |  | В соответствии с п.п. 3.11 настоящего приложения к Порядку и учётом состава бригады |
|  | Портативный многофункциональный аппарат ультразвуковой диагностики | 1 |  |
|  | Костюм противошоковый типа «Каштан» | 1 |  |
|  | Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических и психотропных препаратов | 1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» |

Примечание:

1. Аппаратура должна иметь русифицированный интерфейс и эксплуатационную документацию на русском языке.

2. Аппаратура, подключаемая к внешней сети, должна иметь комбинированное питание: от сети переменного тока напряжением 220 В и от сети постоянного тока напряжением 12В.

3. Аппаратура, используемая вне автомобиля скорой медицинской помощи, должна иметь автономное питание от встроенных аккумуляторов.

4. Аппаратура с питанием от встроенного аккумулятора должна иметь возможность подзарядки от сети переменного тока напряжением 220 В и от сети постоянного тока напряжением 12В.

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса В специализированной психиатрической выездной бригады скорой медицинской помощи

| № | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дефибриллятор автоматический наружный | 1 | В герметичном (степень защиты от влаги и пыли не ниже IP 55) и удароустойчивом корпусе с автономным питанием |
|  | Электрокардиограф трёхканальный с автоматическим режимом | 1 | Наличие дисплея. Синхронная запись 12-ти отведений, графическое отображение по три отведения или более. Воспроизведение ЭКГ с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру |
|  | Пульсоксиметр портативный транспортный | 1 | В комплекте со взрослым и детским датчиками |
|  | Редуктор-ингалятор кислородный с двумя двухлитровыми баллонами газовыми | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии. Возможность подключения аппарата искусственной вентиляции лёгких |
|  | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок | 1 | Время измерения не более 10 секунд |
|  | Тележка-каталка со съёмными носилками с фиксирующими ремнями | 1 |  |
|  | Приёмное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением | 1 |  |
|  | Носилки кресельные складные с фиксирующими ремнями | 1 | Возможность установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента. |
|  | Носилки санитарные бескаркасные | 1 | Имеющие четыре ручки для переноски пациента, стропы для его фиксации и возможность его переноски в сидячем положении. Размер, не менее 170 см × 70 см |
|  | Воротник-шина шейная для взрослых | 3 |  |
|  | Воротник-шина шейная для детей | 1 |  |
|  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) | 1 | Длиной не менее 60 см |
|  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) | 1 | Длиной не менее 80 см |
|  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) | 1 | Длиной не менее 120 см |
|  | Щит спинальный | 1 | С устройством для фиксации головы проницаемый для рентгеновских лучей и магнитных полей размерами не менее 182 см × 44 см с фиксирующими ремнями на 4-х уровнях |
|  | Комплект средств для применения мер физического стеснения при медицинской эвакуации | 1 | Ленты из плотной хлопчатобумажной ткани (200 см x 10 см) |
|  | Набор реанимационный выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.1 настоящего приложения к Порядку |
|  | Укладка выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с приложением № 7 к Порядку |
|  | Комплект противоожоговый выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.7 настоящего приложения к Порядку |
|  | Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.10 настоящего приложения к Порядку |
|  | Комплект повязок разгружающих для верхней конечности | 10 | Взрослый и детский |
|  | Баллон газовый с вентилем под кислород 10 л с редуктором к баллону газовому | 1 | Либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры |
|  | Облучатель бактерицидный | 1 | Возможность работы в присутствии медперсонала |
|  | Комплект разводки медицинских газов с индикацией | 1 | Индикация значения высокого давления и встроенная система тревог. Разъёмы должны обеспечивать сопряжение с газодыхательной аппаратурой |
|  | Фонарь налобный аккумуляторный | 3 |  |
|  | Жилет сигнальный разгрузочный медицинский, соответствующий 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости | 3 | Если на форменной одежде отсутствуют сигнальные элементы из фоновых и световозвращающих материалов, соответствующие 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости |
|  | Комплект инвентаря выездной бригады скорой медицинской помощи на автомобиле скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.12 настоящего приложения к Порядку |
|  | Комплект средств защиты персонала выездной бригады скорой медицинской помощи |  | В соответствии с п.п. 3.11 настоящего приложения к Порядку и учётом состава бригады |
|  | Аппарат управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой помощи | 1 | С режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года. Комплект системы для ингаляции кислорода маска и трубка (взрослый и детский). Комплект фильтров для дыхательного контура одноразовый (детский + взрослый). Встроенный или внешний волюметрический блок. |
|  | Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических и психотропных препаратов | 1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» |

Примечание:

1. Аппаратура должна иметь русифицированный интерфейс и эксплуатационную документацию на русском языке.

2. Аппаратура, подключаемая к внешней сети, должна иметь комбинированное питание: от сети переменного тока напряжением 220 В и от сети постоянного тока напряжением 12В.

3. Аппаратура, используемая вне автомобиля скорой медицинской помощи, должна иметь автономное питание от встроенных аккумуляторов.

4. Аппаратура с питанием от встроенного аккумулятора должна иметь возможность подзарядки от сети переменного тока напряжением 220 В и от сети постоянного тока напряжением 12В.

5. Вся медицинская аппаратура должна быть размещена в ящиках или шкафах, обеспечивать защиту от несанкционированного доступа пациент.

6. Конструкция замков дверей, окон должна предусматривать защиту от несанкционированного выхода пациента из салона автомобиля.

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса С специализированной педиатрической реанимационной (с кювезом) выездной бригады скорой медицинской помощи

| № | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Портативный транспортный инкубатор для новорожденных с тележкой-каталкой | 1 | Наличие встроенных батарей с автономностью работы не менее 1,5 часов. Принудительный воздушный обогрев. Автоматическая регулировка температуры. Сигнал тревоги при повышении критической температуры пациента. |
|  | Обогреватель детский неонатальный | 1 |  |
|  | Монитор пациента неонатальный | 1 | С каналами ЭКГ, неинвазивного АД, капнометрии, пульсоксиметрии, температуры, возможность подключения к компьютеру. Встроенный принтер. |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных (может быть встроенным в инкубатор) | 1 | Комплект фильтров для дыхательного контура одноразовый. Комплект системы для ингаляции кислорода маска и трубка (взрослый и детский). |
|  | Редуктор-ингалятор кислородный с двумя двухлитровыми баллонами газовыми и набором портативным для ручной ИВЛ новорожденных | 1 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии. Возможность подключения аппарата искусственной вентиляции лёгких |
|  | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 3 |  |
|  | Насос роликовый инфузионный | 1 |  |
|  | Увлажнитель кислорода с регулятором потока | 1 |  |
|  | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) | 1 | Универсальное питание. |
|  | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок | 1 | Время измерения не более 10 секунд. |
|  | Анализатор портативный клинический | 1 | С возможностью определения газов крови, электролитов, метаболитов, тропонина I, креатинкиназы, протромбинового времени, МНО и активированного времени свертывания с набором картриджей |
|  | Электроотсасыватель с бактериальным фильтром | 1 |  |
|  | Приёмное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением и регулировкой высоты инкубатора | 1 | Диапазон бокового перемещения должен обеспечивать проход с каждой из сторон носилок не менее 250 мм. |
|  | Носилки санитарные бескаркасные | 1 | Имеющие четыре ручки для переноски пациента, стропы для его фиксации и возможность его переноски в сидячем положении. Размер, не менее 170 см × 70 см |
|  | Носилки кресельные складные | 1 | Возможность установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента. |
|  | Набор реанимационный выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.1 настоящего приложения к Порядку |
|  | Набор реанимационный выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.2 настоящего приложения к Порядку |
|  | Набор реанимационный неонатальный выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.3 настоящего приложения к Порядку |
|  | Укладка выездной бригады скорой медицинской помощи (с дополнительным составом) | 1 | В соответствии с приложением № 7 к Порядку |
|  | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов | 1 |  |
|  | Набор акушерский выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.6 настоящего приложения к Порядку |
|  | Комплект противоожоговый выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.7 настоящего приложения к Порядку |
|  | Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.10 настоящего приложения к Порядку |
|  | Баллон газовый с вентилем и редуктором к баллону газовому под кислород объемом 10 л | 2 | Питающие общую магистраль. Либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание дыхательной аппаратуры. |
|  | Комплект разводки медицинских газов с индикацией | 1 | Индикация значения высокого давления и встроенная система тревог. |
|  | Облучатель бактерицидный циркуляционный | 1 | Возможность работы в присутствии медперсонала. |
|  | Фонарь налобный аккумуляторный | 3 |  |
|  | Жилет сигнальный разгрузочный медицинский, соответствующий 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости | 3 | Если на форменной одежде отсутствуют сигнальные элементы из фоновых и световозвращающих материалов, соответствующие 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости |
|  | Набор расходных материалов неонатальный | 1 |  |
|  | Комплект инвентаря выездной бригады скорой медицинской помощи на автомобиле скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с приложением № 7 к Порядку |
|  | Комплект средств защиты персонала выездной бригады скорой медицинской помощи |  | В соответствии с п.п. 3.1 настоящего приложения к Порядку |
|  | Портативный многофункциональный аппарат ультразвуковой диагностики | 1 |  |
|  | Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических и психотропных препаратов | 1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» |

Примечание:

1. Аппаратура должна иметь русифицированный интерфейс и эксплуатационную документацию на русском языке.

2. Аппаратура, подключаемая к внешней сети, должна иметь комбинированное питание: от сети переменного тока напряжением 220 В и от сети постоянного тока напряжением 12 В.

3. Аппаратура, используемая вне автомобиля скорой медицинской помощи, должна иметь автономное питание от встроенных аккумуляторов.

4. Аппаратура с питанием от встроенного аккумулятора должна иметь возможность подзарядки от сети переменного тока напряжением 220 В и от сети постоянного тока напряжением 12 В.

5. Вся медицинская аппаратура должна быть размещена в ящиках или шкафах, обеспечивать защиту от несанкционированного доступа пациент.

6. Конструкция замков дверей, окон должна предусматривать защиту от несанкционированного выхода пациента из салона автомобиля.

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса С специализированной реанимационной выездной бригады скорой медицинской помощи для оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии

| № | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дефибриллятор-монитор | 1 | Бифазный импульс, встроенный принтер, комбинированные электроды взрослый/детский. Функции электрокардиостимуляции, пульсоксиметрии и неинвазивного измерения АД. |
|  | Электрокардиограф трёхканальный с автоматическим режимом | 1 | Наличие дисплея. Синхронная запись 12-ти отведений, графическое отображение по три отведения или более. Воспроизведение ЭКГ с последующей дополнительной обработкой сигнала, возможность подключения к компьютеру. |
|  | Монитор реанимационно-анестезиологический транспортный | 1 | С каналами ЭКГ, инвазивного /неинвазивного АД, капнометрии, пульсоксиметрии, температуры, возможность подключения к компьютеру. Встроенный принтер. |
|  | Аппарат для проведения непрямого массажа сердца | 1 | Со шкалой компрессии/декомпрессии грудной клетки. Со встроенным метрономом. Функция контроля качества проведения непрямого массажа сердца с голосовыми подсказками. |
|  | Пульсоксиметр портативный транспортный | 1 | В комплекте со взрослым и детским датчиками. |
|  | Аппарат портативный управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой помощи | 1 | Встроенный компрессор. С режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года. Комплект системы для ингаляции кислорода маска и трубка (взрослый и детский). Комплект фильтров для дыхательного контура одноразовый (детский + взрослый). Встроенный или внешний волюметрический блок. Может быть объединён с указанным в п.п. 2.6.8 настоящего приложения к Порядку |
|  | Редуктор-ингалятор кислородный с двумя двухлитровыми баллонами газовыми | 2 | Обеспечение проведения кислородной (кислородно-воздушной) и аэрозольной терапии. Возможность подключения аппарата искусственной вентиляции лёгких |
|  | Аппарат ингаляционного наркоза газовой смесью кислорода и динитрогена оксида портативный в комплекте с газовым баллоном объемом 1 л (1,3 л) для динитрогена оксида | 1 | С автоматом контроля подачи кислорода и режимом кислородной ингаляции с блокировкой верхнего предела концентрации анестетика. Может быть объединён с указанным в п.п. 2.6.6 настоящего приложения к Порядку |
|  | Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств) | 2 |  |
|  | Насос роликовый инфузионный | 1 |  |
|  | Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор) | 1 |  |
|  | Анализатор портативный клинический | 1 | С возможностью определения газов крови, электролитов, метаболитов, тропонина I, креатинкиназы, протромбинового времени, МНО и активированного времени свертывания с набором картриджей |
|  | Электроотсасыватель с бактериальным фильтром | 1 |  |
|  | Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок | 1 | Время измерения не более 10 секунд |
|  | Приёмное устройство тележки-каталки с поперечным перемещением и регулировкой высоты основных носилок | 1 | Диапазон бокового перемещения должен обеспечивать проход с каждой из сторон носилок не менее 250 мм |
|  | Тележка-каталка со съёмными носилками и штативом разборным для вливаний | 1 | С автоматической расфиксацией опор, с не менее чем 3-мя уровнями по высоте, съёмными жесткими носилками, обеспечением положения сидя, полусидя, Тренделенбурга (может быть обеспечено приемным устройством) |
|  | Щит спинальный | 1 | С устройством для фиксации головы проницаемый для рентгеновских лучей и магнитных полей размерами не менее 182 см × 44 см с фиксирующими ремнями на 4-х уровнях |
|  | Носилки санитарные бескаркасные | 1 | Имеющие четыре ручки для переноски пациента, термоизолирующий слой, стропы для его фиксации и возможность его переноски в сидячем положении. Размер, не менее 170 см × 70 см |
|  | Носилки продольно и поперечно складные на жестких опорах | 1 | С возможностью установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежачего пациента |
|  | Воротник-шина шейная для взрослых | 6 |  |
|  | Воротник-шина шейная для детей | 2 |  |
|  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) | 2 | Длиной не менее 60 см |
|  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) | 2 | Длиной не менее 80 см |
|  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) | 2 | Длиной не менее 120 см |
|  | Устройство для фиксации шейно-грудного отдела позвоночника и извлечения пострадавшего из транспортного средства | 1 |  |
|  | Шина транспортная для нижних конечностей экстензионная | 2 |  |
|  | Комплект повязок разгружающих для верхней конечности | 10 | Взрослый и детский |
|  | Матрас вакуумный иммобилизационный | 1 | Наличие ремней фиксации пациента разнонаправленными ремнями разного цвета. Обеспечение дополнительной фиксации по передней поверхности тела. |
|  | Одеяло с подогревом (термоодеяло) | 1 |  |
|  | Набор реанимационный выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.1 настоящего приложения к Порядку |
|  | Набор реанимационный педиатрический выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.2 настоящего приложения к Порядку |
|  | Укладка выездной бригады скорой медицинской помощи (с дополнительным составом) | 1 | В соответствии с приложением № 7 к Порядку |
|  | Набор для канюлизации губчатых костей | 2 |  |
|  | Набор для дренирования плевральной полости | 2 | Взрослый и детский. |
|  | Набор акушерский выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.6 настоящего приложения к Порядку |
|  | Комплект противоожоговый выездной бригады скорой медицинской помощи | 2 | В соответствии с п.п. 3.7 настоящего приложения к Порядку |
|  | Набор травматологический выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.4 настоящего приложения к Порядку |
|  | Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.10 настоящего приложения к Порядку |
|  | Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 12 флаконов | 1 |  |
|  | Баллон газовый с вентилем под кислород объемом 10 л с редуктором к баллону | 2 | Либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры |
|  | Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под динитрогена оксид | 1 |  |
|  | Редуктор к баллону газовому под динитрогена оксид | 1 |  |
|  | Облучатель бактерицидный циркуляционный | 1 | Возможность работы в присутствии медперсонала |
|  | Комплект разводки медицинских газов с индикацией | 1 | Индикация значения высокого давления и встроенная система тревог |
|  | Жилет сигнальный разгрузочный медицинский, соответствующий 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости | 3 | Если на форменной одежде отсутствуют сигнальные элементы из фоновых и световозвращающих материалов, соответствующие 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости |
|  | Фонарь налобный аккумуляторный | 3 |  |
|  | Столик складной | 1 | Для размещения медицинского имущества на месте дорожно- транспортного происшествия |
|  | Комплект инвентаря выездной бригады СМП на автомобиле скорой помощи | 1 | В соответствии с п.п. 3.12 настоящего приложения к Порядку |
|  | Комплект средств защиты персонала выездной бригады скорой медицинской помощи |  | В соответствии с п.п. 3.11 настоящего приложения к Порядку и учётом состава бригады |
|  | Портативный многофункциональный аппарат ультразвуковой диагностики | 1 |  |
|  | Костюм противошоковый типа «Каштан» | 1 |  |
|  | Запирающийся сейф не ниже 1-го класса устойчивости к взлому или металлический либо изготовленный из других высокопрочных материалов контейнер для временного хранения наркотических и психотропных препаратов | 1 | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» |

Примечание:

1. Аппаратура должна иметь русифицированный интерфейс и эксплуатационную документацию на русском языке.

2. Аппаратура, подключаемая к внешней сети, должна иметь комбинированное питание: от сети переменного тока напряжением 220 В и от сети постоянного тока напряжением 12 В.

3. Аппаратура, используемая вне автомобиля скорой медицинской помощи, должна иметь автономное питание от встроенных аккумуляторов.

4. Аппаратура с питанием от встроенного аккумулятора должна иметь возможность подзарядки от сети переменного тока напряжением 220 В и от сети постоянного тока напряжением 12 В.

5. Вся медицинская аппаратура должна быть размещена в ящиках или шкафах, обеспечивать защиту от несанкционированного доступа пациент.

6. Конструкция замков дверей, окон должна предусматривать защиту от несанкционированного выхода пациента из салона автомобиля.

Перечень дополнительного оборудования автомобиля скорой медицинской помощи класса С специализированной кардиологической реанимационной выездной бригады скорой медицинской помощи

| № | Наименование изделия | Количество, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Портативный аппарат для временной эндокардиальной и черезпищеводной электрокардиостимуляции | 1 |  |
|  | Комплект средств для определения маркеров повреждения миокарда | 3 |  |
|  | Устройство автоматическое для сердечно-лёгочной реанимации | 1 |  |
|  | Портативный ультразвуковой сканер для выполнения эхо-кардиографии | 1 |  |

Примечание:

1. Аппаратура должна иметь русифицированный интерфейс и эксплуатационную документацию на русском языке.

2. Аппаратура, подключаемая к внешней сети, должна иметь комбинированное питание: от сети переменного тока напряжением 220 В и от сети постоянного тока напряжением 12 В.

3. Аппаратура, используемая вне автомобиля скорой медицинской помощи, должна иметь автономное питание от встроенных аккумуляторов.

4. Аппаратура с питанием от встроенного аккумулятора должна иметь возможность подзарядки от сети переменного тока напряжением 220 В и от сети постоянного тока напряжением 12 В.

Перечень дополнительного оборудования автомобиля скорой медицинской помощи класса С специализированной неврологической реанимационной выездной бригады скорой медицинской помощи

| № | Наименование изделия | Количество, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат портативный для эхо-энцефалоскопии | 1 |  |
|  | Молоток неврологический | 1 |  |

Примечание:

1. Аппаратура должна иметь русифицированный интерфейс и эксплуатационную документацию на русском языке.

2. Аппаратура, подключаемая к внешней сети, должна иметь комбинированное питание: от сети переменного тока напряжением 220 В и от сети постоянного тока напряжением 12 В.

3. Аппаратура, используемая вне автомобиля скорой медицинской помощи, должна иметь автономное питание от встроенных аккумуляторов.

4. Аппаратура с питанием от встроенного аккумулятора должна иметь возможность подзарядки от сети переменного тока напряжением 220 В и от сети постоянного тока напряжением 12 В.

Перечень дополнительного оборудования автомобиля скорой медицинской помощи класса С специализированной акушерско-гинекологической выездной бригады скорой медицинской помощи                        (с реанимационным набором для оказания медицинской помощи новорожденным)

| № | Наименование изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Транспортный инкубатор или термосумка | 1 шт. |
| Реанимационный набор для новорожденных |
|  | Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания для новорождённых | 1 шт. |
|  | Аппарат ИВЛ с Т - коннектором (система Айра) | 1 шт. |
|  | Аппарат для ИВЛ автоматический | 1 шт. |
|  | Ротовой воздуховод | 1 шт. |
|  | Катетер для санации верхних дыхательных путей (1Fr, 2F) | 2 шт. |
|  | Дыхательные контуры для аппарата ИВЛ | 2 шт. |
|  | Клапаны Бенвениста для систем «СРАР» | 2 шт. |
|  | Аспиратор механический ручной | 1 шт. |
|  | Аспиратор электрический | 1 шт. |
|  | Зонды желудочные (диаметром, соответствующим 4, 5, 6 Fr) | 4 шт |
|  | Кислородный ингалятор | 1 шт. |
|  | Ларингоскопы | 2 шт. |
|  | Набор клинков для ларингоскопа: № 0 (для недоношенных и доношенных) № 1 (для доношенных новорожденных) | 2 шт. |
|  | Эндотрахеальные трубки размером: 2.5; 3.0; 3.5; 3.5-4.0 | 4 шт. |
|  | Воздуховод Гведела (разных типоразмеров) | 2 шт. |
|  | Ларингеальная дыхательная маска (размер №1 для новорожденных более 1500,0 г) | 1 шт. |
|  | Пульсоксиметр портативный с неонатальным датчиком (с наигольным катетером 24G) | 1 шт. |
|  | Портативный газовый анализатор | 1 шт. |
|  | Глюкометр | 1 шт. |
| Набор акушерский |
|  | Комплект белья акушерского однократного применения стерильный | 1 шт. |
|  | Зажим для пуповины новорожденных | 2 шт. |
|  | Ножницы стерильные | 1 шт. |
|  | Зажим Кохера стерильный | 2 шт. |
|  | Пинцет стерильный | 2 шт. |
|  | Спринцовка резиновая маленькая | 1 шт. |
|  | Сульфацил натрия 20% -1,0 - тюбик-капельница | 2 шт. |
|  | Салфетки марлевые медицинские стерильные | 2 шт. |
|  | Скобы для пуповины | 2 шт. |
|  | Катетер уретральный женский | 1 шт. |
|  | Пакет гипотермический | 1 шт. |
|  | Раствор натрия хлорида 0,9% | 1 фл. |
|  | Этиловый спирт 70% | 1фл.(30 мл) |
|  | Перчатки хирургические стерильные | 1 пара. |
|  | Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (не менее 12,5 × 11,0 см) | 1 упак. |
|  | Халат медицинский | 1 шт. |
|  | Одеяло детское | 2 шт. |
|  | Грелки | 2 шт |
|  | Стетофонендоскоп | 1 шт. |
|  | Термометр | 1 шт. |
| Набор для катетеризации пупочной вены |
|  | Пуговчатый зонд | 1 шт. |
|  | Пупочный катетер (№ 4,6,8) | 3 шт. |
|  | Скальпель хирургический | 1 шт. |
|  | Пинцет анатомический | 1 шт. |
|  | Пинцет хирургический | 1 шт. |
|  | Ножницы тупоконечные | 1 шт. |
|  | Зажим кровоостанавливающий | 2 шт. |
|  | Марлевые салфетки хирургические малые | 1 упак. |
|  | Марлевые шарики | 1 упак. |
|  | Стерильные перчатки | 1 шт. |
|  | Пелёнка | 1 шт. |
| Набор для катетеризации центральной вены |
|  | Тазик почкообразный | 1 шт. |
|  | Игла для пункции центральной вены | 2 шт. |
|  | Игла Дюфо | 1 шт. |
|  | Игла хирургическая | 1 шт. |
|  | Иглодержатель | 1 шт. |
|  | Ножницы хирургические | 1 шт. |
|  | Пинцет анатомический | 1 шт. |
|  | Шовный материал (шёлк) | 1 шт. |
|  | Марлевые салфетки хирургические большие | 1 шт. |
|  | Марлевые салфетки хирургические малые | 1 шт. |
|  | Стерильные ватные палочки | 1 шт. |
|  | Шприц (2,0мл; 5,0мл, 10,0мл; 20,мл) | 4 шт. |
|  | Системы для переливания плазмозаменителей | 2 шт. |
| Прочее |
|  | Воротник-шина шейная для новорожденных | 3 шт. |

Требования к комплектации наборов и укладок, используемых в оснащении автомобилей скорой медицинской помощи разных классов:

Требования к комплектации реанимационного набора выездной бригады скорой медицинской помощи:

Реанимационный набор выездной бригады скорой медицинской помощи предназначенного для оказания скорой медицинской помощи взрослым и детям весом более 35 кг.

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Медицинские изделия для искусственной вентиляции лёгких |
|  | Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции лёгких взрослый | 1 | Возможность подключения к источнику кислорода |
|  | Фильтр дыхательный бактериовирусный | 2 |  |
|  | Комплект воздуховодов орофарингеальных (назофарингеальных) для взрослых | 1 |  |
|  | Аспиратор механический | 1 |  |
|  | Комплект катетеров аспирационных (3 шт.) | 1 |  |
| Медицинские изделия для интубации и коникотомии |
|  | Ларингоскоп (3 клинка) для взрослых | 1 |  |
|  | Комплект трубок эндотрахеальных | 1 |  |
|  | Устройство для крепления эндотрахеальной трубки (держатель Томаса) | 2 |  |
|  | Комплект трубок ларингеальных (либо комплект масок ларингеальных, либо комбитьюб) | 1 | Для взрослых |
|  | Переходник гибкий для интубационных трубок одноразовый | 2 |  |
|  | Стилет 10 | 1 |  |
|  | Стилет 6 | 1 |  |
|  | Набор для коникотомии взрослый | 1 |  |
| Инструменты |
|  | Языкодержатель | 1 |  |
|  | Роторасширитель | 1 |  |
|  | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1, 158 мм | 1 |  |
|  | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1, 160 мм | 1 |  |
| Перевязочные и кровоостанавливающие средства |
|  | Бинт медицинский 5 см х10 м стерильный | 2 |  |
|  | Салфетки 16х14 см (двухслойные) стерильные №10 | 2 уп. |  |
|  | Жгут кровоостанавливающий с дозированной нагрузкой | 1 |  |
| Медицинские изделия для инъекций и инфузий |
|  | Комплект канюль (катетеров) одноразовых внутривенных 6 шт. | 1 компл. |  |
|  | Система для внутривенных вливаний инфузионных растворов | 8 |  |
|  | Жгут для внутривенных инъекций | 2 |  |
|  | Шприц трехдетальный 150 мл типа Жане | 1 |  |
| Прочие медицинские изделия |
|  | Держатель инфузионных флаконов 200 мл (малый) | 1 |  |
|  | Держатель инфузионных флаконов 400 мл (большой) | 1 |  |
|  | Перчатки хирургические стерильные | 4 пары |  |
|  | Зонд желудочный № 15 | 1 |  |
|  | Ампульница | 1 | Не менее чем на 10 ампул |
|  | Устройство контроля качества проведения непрямого массажа сердца | 1 | С голосовыми подсказками |

| Прочие средства |
| --- |
|  | Мешки для медицинских отходов класса А и Б | 5 | Объемом не менее 10 л |
|  | Саквояж | 1 | Перечисленные вложения должны размещаться в саквояже с прочными замками (фиксаторами), ручками и манипуляционным столиком. Саквояж должен иметь светоотражающие элементы на корпусе и эмблему Красного креста. Конструкция саквояжа должна обеспечивать невозможность его раскрытия при переноске с незакрытыми замками. Материал и конструкция саквояжа должны обеспечивать многократную дезинфекцию |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 | На русском языке |

Требования к комплектации набора реанимационного педиатрического выездной бригады скорой медицинской помощи, предназначенного для детей весом до 35 кг

Реанимационный набор педиатрический выездной бригады скорой медицинской помощи предназначенного для оказания скорой медицинской помощи детям весом до 35 кг.

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Медицинские изделия для искусственной вентиляции лёгких |
|  | Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции лёгких детский | 1 |  |
|  | Фильтр дыхательный бактериовирусный | 2 |  |
|  | Комплект воздуховодов орофарингеальных (назофарингеальных) детских | 1 |  |
|  | Катетер для отсоса слизи с бактерицидным фильтром | 1 |  |
| Медицинские изделия для интубации и коникотомии |
|  | Ларингоскоп волоконно-оптический (4 клинка) детский | 1 |  |
|  | Комплект трубок эндотрахеальных детских №№ 3-5 | 1 |  |
|  | Устройство для крепления эндотрахеальной трубки (держатель Томаса) | 1 |  |
|  | Набор для коникотомии детский | 1 |  |
|  | Комплект трубок ларингеальных (либо комплект масок ларингеальных, либо комбитьюб) | 1 | Для детей |
| Инструменты |
|  | Шпатель деревянный | 2 |  |
| Медицинские изделия для инфузий и инъекций |
|  | Шприц одноразовый 2 мл | 5 |  |
|  | Шприц инсулиновый 1 мл | 2 |  |
|  | Шприц трехдетальный 150 мл типа Жане | 1 |  |
|  | Устройство для вливания в малые вены. | 6 | Не менее трёх разных размеров общим числом не менее шести |
|  | Комплект канюль (катетеров) одноразовых внутривенных 6 шт. | 1 | Не менее трёх разных размеров общим числом не менее шести |
|  | Набор токсикологический детский | 1 | Адаптированный к детскому возрасту |
| Прочие медицинские изделия |
|  | Тонометр с фонендоскопом | 1 | С детской и подростковой манжетами |

| Прочие средства |
| --- |
|  | Саквояж (сумка) | 1 | Перечисленные вложения должны размещаться в саквояже с прочными замками (фиксаторами), ручками и манипуляционным столиком. Саквояж должен иметь светоотражающие элементы на корпусе и эмблему Красного креста. Конструкция саквояжа должна обеспечивать невозможность его раскрытия при переноске с незакрытыми замками. Материал и конструкция саквояжа должны обеспечивать многократную дезинфекцию |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 | На русском языке |

Требования к комплектации комплектации набора реанимационного неонатального выездной бригады скорой медицинской помощи

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Медицинские изделия для искусственной вентиляции лёгких |
|  | Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции лёгких неонатальный | 1 |  |
|  | Комплект воздуховодов орофарингеальных (назофарингеальных) для новорожденных | 1 | Для новорожденных не менее двух разных размеров |
|  | Аспиратор механический | 1 |  |
|  | Катетер аспирационный | 2 | Для новорожденных не менее двух разных размеров |
| Медицинские изделия для интубации |
|  | Ларингоскоп волоконно-оптический (2 клинка) неонатальный | 1 |  |
|  | Комплект трубок эндотрахеальных №№3,5-4 | 1 | Не менее трех разных размеров |
|  | Устройство для крепления эндотрахеальной трубки (держатель Томаса) | 1 |  |
|  | Стилет № 6 | 1 |  |
| Инструменты |
|  | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1, 160 мм | 1 |  |
|  | Ножницы медицинские с 1-стр. концом прямые 140 мм | 1 |  |
| Перевязочные и кровоостанавливающие средства |
|  | Пластырь рулонный | 1 |  |
|  | Салфетки 16 х14 (двухсторонние) стерильные № 10 | 1 упак |  |
| Медицинские изделия для инфузий и инъекций |
|  | Салфетка спиртовая для инъекций | 10 |  |
|  | Система для внутривенных вливаний инфузионных растворов | 2 |  |
|  | Устройство для вливания в малые вены | 6 | Не менее трёх разных размеров общим числом не менее шести |
|  | Комплект канюль (катетеров) одноразовых внутривенных 6 шт. | 1 | Не менее трёх разных размеров общим числом не менее шести |
|  | Шприц одноразовый 2 мл | 3 |  |
|  | Шприц инсулин/туберкулезный 1 мл | 3 |  |
| Прочие медицинские изделия |
|  | Держатель инфузионных флаконов 200 мл (малый) | 1 |  |
|  | Держатель инфузионных флаконов 400 мл (большой) | 1 |  |
|  | Маска лицевая одноразовая трехслойная на резинке | 2 |  |
|  | Перчатки хирургические стерильные | 2 пары |  |
|  | Зонд желудочный № 15 | 1 |  |

| Прочие средства |
| --- |
|  | Саквояж (сумка) | 1 | Перечисленные вложения должны размещаться в саквояже (сумке) с прочными замками (фиксаторами). Саквояж (сумка) должен иметь светоотражающие элементы на корпусе и эмблему Красного креста. Саквояж (сумка) должен иметь карман для документов, ручку и плечевой ремень. Материал и конструкция саквояжа (сумки) должны обеспечивать многократную дезинфекцию |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 | На русском языке |

Требования к комплектации набора травматологического выездной бригады скорой медицинской помощи

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства иммобилизации |
|  | Воротник-шина шейная для взрослых | 3 |  |
|  | Воротник-шина шейная для детей | 1 |  |
|  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) | 1 | Длиной не менее 60 см |
|  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) | 1 | Длиной не менее 80 см |
|  | Шины иммобилизационные (заготовки шин) | 1 | Длиной не менее 120 см |
|  | Комплект повязок разгружающих для верхней конечности | 10 |  |
| Перевязочные и кровоостанавливающие средства |
|  | Бинт медицинский 5 см × 10 м стерильный | 2 |  |
|  | Бинт медицинский 7 см × 14 м стерильный | 6 |  |
|  | Гипотермический пакет | 2 |  |
|  | Жгут кровоостанавливающий механический с дозированной нагрузкой | 2 |  |
|  | Пластырь рулонный размерами не менее 2 см х 5 м | 1 |  |
|  | Пластырь гемостатический | 5 |  |
|  | Повязка гемостатическая (большая и малая) | 2 |  |
|  | Пакет перевязочный индивидуальный | 3 |  |
|  | Салфетки медицинские стерильные 45 х 29 см № 10 | 2 уп. |  |
|  | Салфетки марлевые медицинские стерильные № 10 | 1 уп. | Размер не менее 16 см × 14 см |
|  | Салфетка антисептическая из бумажного текстилеподобного материала стерильная спиртовая | 16 | Размер не менее 12,5 см × 11,0 см |
|  | Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия | 3 | Не менее 50 г |
|  | Бинт эластичный трубчатый № 1 | 1 | Не менее 1 погонного метра |
|  | Бинт эластичный трубчатый № 3 | 1 | Не менее 1 погонного метра |
|  | Бинт эластичный трубчатый № 6 | 1 | Не менее 1 погонного метра |
| Инструменты |
|  | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1, 160 мм | 1 |  |
|  | Игла атравматическая | 2 |  |
|  | Иглодержатель общехирургический | 1 |  |
|  | Ножницы медицинские с 1-стр. концом прямые 140 мм | 1 |  |
| Прочие медицинские изделия |
|  | Перчатки хирургические стерильные | 2 пары |  |
|  | Перчатки смотровые нестерильные | 5 пар |  |

| Прочие средства |
| --- |
|  | Мешки для медицинских отходов класса А и Б | 5 | Объёмом не менее 10 л |
|  | Саквояж (сумка) | 1 | Перечисленные вложения должны размещаться в саквояже (сумке) с прочными замками (фиксаторами). Саквояж (сумка) должен иметь светоотражающие элементы на корпусе и эмблему Красного креста. Саквояж (сумка) должен иметь карман для документов, ручку и плечевой ремень. Материал и конструкция саквояжа (сумки) должны обеспечивать многократную дезинфекцию. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 | На русском языке |

Требования к комплектации набора токсикологического выездной бригады скорой медицинской помощи

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Медицинские изделия для инфузий и инъекций |
|  | Шприц инъекционный однократного применения 20 мл с иглой 0,8 мм | 1 |  |
| Перевязочные и кровоостанавливающие средства |
|  | Салфетка антисептическая спиртовая 130 (±5) мм для обработки рук | 6 |  |
| Инструменты |
|  | Языкодержатель | 1 |  |
|  | Роторасширитель | 1 |  |
| Прочие медицинские изделия |
|  | Аппарат для промывания желудка |  | В модификации В.А.Мошкина |
|  | Перчатки смотровые нестерильные | 5 пар |  |
|  | Зонд желудочный (в стерильной упаковке, с воронкой) | 6 | Не менее пяти разных размеров общим числом не менее шести |
|  | Фиксатор рук пациента | 2 |  |
|  | Фартук полиэтиленовый | 5 |  |
|  | Ампульница | 1 | Не менее чем на 32 места |
|  | Набор энтеросорбентов |  | В расчете на 5 человек |

| Прочие средства |
| --- |
|  | Мешки для медицинских отходов класса А и Б | 5 | Объёмом не менее 10 л |
|  | Саквояж (сумка) | 1 | Перечисленные вложения должны размещаться в саквояже (сумке) с прочными замками (фиксаторами). Саквояж (сумка) должен иметь светоотражающие элементы на корпусе и эмблему Красного креста. Саквояж (сумка) должен иметь карман для документов, ручку и плечевой ремень. Материал и конструкция саквояжа (сумки) должны обеспечивать многократную дезинфекцию. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 | На русском языке |

Требования к комплектации набора акушерского выездной бригады скорой медицинской помощи

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Перевязочные и кровоостанавливающие средства |
|  | Гипотермический пакет | 3 |  |
|  | Салфетки 16 х 14 см (двухсторонние) стер. №10 | 2 уп. |  |
|  | Салфетка антисептическая спиртовая 130 (+/-5) мм для обработки рук | 6 |  |
| Инструменты |
|  | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1, 158 мм | 1 |  |
|  | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1, 160 мм | 1 |  |
|  | Зажим пуповины | 4 |  |
|  | Игла атравматическая | 2 |  |
|  | Иглодержатель общехирургический | 1 |  |
|  | Скальпель стерильный одноразовый или ножницы для пресечения пуповины | 2 |  |
|  | Стетоскоп акушерский деревянный | 1 |  |
|  | Катетер цилиндрический уретральный №16 | 1 |  |
| Прочие медицинские изделия |
|  | Перчатки хирургические стерильные | 4 |  |
|  | Маска лицевая одноразовая трехслойная на резинке | 2 |  |
|  | Лоток большой почкообразный | 1 |  |
|  | Катетер для отсоса слизи с фильтром или спринцовка резиновая | 1 |  |
|  | Комплект акушерского белья для роженицы и новорожденного | 2 |  |
|  | Комплект одежды хирургической одноразовый | 2 |  |

| Прочие средства |
| --- |
|  | Мешки для медицинских отходов класса А и Б | 5 |  |
|  | Одеяло байковое детское | 1 |  |
|  | Саквояж (сумка) | 1 | Перечисленные вложения должны размещаться в саквояже (сумке) с прочными замками (фиксаторами). Саквояж (сумка) должен иметь светоотражающие элементы на корпусе и эмблему Красного креста. Саквояж (сумка) должен иметь карман для документов, ручку и плечевой ремень. Материал и конструкция саквояжа (сумки) должны обеспечивать многократную дезинфекцию. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 | На русском языке |

Требования к комплектации набора противоожогового выездной бригады скорой медицинской помощи

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гель (мазь, раствор) противоожоговый стерильный | 3 |  |
|  | Бинт эластичный трубчатый (для фиксации повязок) №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 6 | Не менее чем по 1 метру в индивидуальной упаковке |
|  | Бинт марлевый стерильный, 7м х 14см | 3 |  |
|  | Бинт марлевый стерильный, 5м х 10см | 3 |  |
|  | Салфетки марлевые медицинские стерильные 16см х 14см № 10 | 3 |  |
|  | Салфетки марлевые медицинские стерильные 45см х 29см № 5 | 3 |  |
|  | Ножницы для разрезания повязок по Листеру | 1 |  |
|  | Простыня стерильная | 2 |  |

| Прочие средства |
| --- |
|  | Мешки для медицинских отходов класса А и Б | 2 |  |
|  | Саквояж (сумка) | 1 | Перечисленные вложения должны размещаться в саквояже (сумке) с прочными замками (фиксаторами). Саквояж (сумка) должен иметь светоотражающие элементы на корпусе и эмблему Красного креста. Саквояж (сумка) должен иметь карман для документов, ручку и плечевой ремень. Материал и конструкция саквояжа (сумки) должны обеспечивать многократную дезинфекцию. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 | На русском языке |

Требования к комплектации набора для катетеризации центральных вен выездной бригады скорой медицинской помощи

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тазик почкообразный | 1 |  |
|  | Игла для пункции центральной вены | 2 |  |
|  | Игла Дюфо | 1 |  |
|  | Игла хирургическая | 2 |  |
|  | Иглодержатель | 1 |  |
|  | Ножницы хирургические | 1 |  |
|  | Пинцет анатомический | 1 |  |
|  | Шовный материал, упаковка | 1 |  |
|  | Марлевые салфетки хирургические большие | 2 |  |
|  | Марлевые салфетки хирургические малые | 4 |  |
|  | Стерильные ватные палочки | 3 |  |

| Прочие средства |
| --- |
|  | Мешки для медицинских отходов класса А и Б | 2 |  |
|  | Саквояж (сумка) | 1 | Перечисленные вложения должны размещаться в саквояже (сумке) с прочными замками (фиксаторами). Саквояж (сумка) должен иметь светоотражающие элементы на корпусе и эмблему Красного креста. Саквояж (сумка) должен иметь карман для документов, ручку и плечевой ремень. Материал и конструкция саквояжа (сумки) должны обеспечивать многократную дезинфекцию. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 | На русском языке |

Примечание: Допускается применение одноразовых наборов или отдельных комплектующих.

Требования к комплектации набора для дренирования плевральной полости выездной бригады скорой медицинской помощи

| № | Наименование медицинского изделия | Кол-во, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Троакарный дренажный катетер | 1 |  |
|  | Тазик почкообразный | 2 |  |
|  | Марлевые салфетки хирургические большие | 4 |  |
|  | Марлевые салфетки хирургические малые | 8 |  |
|  | Пинцет анатомический | 2 |  |

| Прочие средства |
| --- |
|  | Мешки для медицинских отходов класса А и Б | 2 |  |
|  | Саквояж (сумка) | 1 | Перечисленные вложения должны размещаться в саквояже (сумке) с прочными замками (фиксаторами). Саквояж (сумка) должен иметь светоотражающие элементы на корпусе и эмблему Красного креста. Саквояж (сумка) должен иметь карман для документов, ручку и плечевой ремень. Материал и конструкция саквояжа (сумки) должны обеспечивать многократную дезинфекцию. |
|  | Руководство по эксплуатации | 1 | На русском языке |

Примечание: Допускается применение одноразовых наборов или отдельных комплектующих.

Требования к комплектации противоэпидемического набора выездной бригады скорой медицинской помощи

Требования к комплектации противоэпидемических и противоинфекционных наборов регламентируется санитарными нормами и правилами, методическими рекомендациями, утверждаемыми главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

Перечень средств защиты персонала выездной бригады скорой медицинской помощи.

| № | Наименование медицинского изделия | Количество, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками | 2 |  |
|  | Перчатки медицинские нестерильные, смотровые | 2 пары |  |
|  | Шапочка медицинская одноразовая | 1 |  |
|  | Очки пластиковые защитные | 1 |  |
|  | Клеенчатый фартук | 1 |  |
|  | Бахилы одноразовые | 2 пары |  |

Перечень комплектации инвентаря выездной бригады скорой медицинской помощи

| № | Наименование изделия | Кол-во, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Одеяло | 1 |  |
|  | Подушка | 1 | Поддающаяся многократной дезинфекции |
|  | Полотенце | 1 |  |
|  | Простыня | 2 |  |
|  | Наволочка | 2 |  |
|  | Судно (мочеприемник) | 1 |  |
|  | Дезинфекционное средство | 1 | Для обработки рук объёмом не менее 70 мл |
|  | Дезинфекционное средство | 1 | Для обработки поверхностей и др. объёмом не менее 1000 мл |
|  | Хлопчатобумажные салфетки одноразовые 40 см х 40 см | 20 |  |
|  | Ведро пластиковое | 1 | Объёмом не менее 5 л |
|  | Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл | 1 |  |
|  | Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов и т.п. | 2 |  |
|  | Контейнер для медицинских отходов класса В | 1 |  |
|  | Сумка для переноски редуктора-ингалятора кислородного с двухлитровыми газовыми баллонами | 1 |  |
|  | Мешки для медицинских отходов класса А и Б | 20 | Объёмом не менее 10 л. |
|  | Дезинсекционное средство | 1 |  |
|  | Мыло жидкое с дозатором | 1 |  |

Примечание: допускается применение одноразовых наборов или отдельных комплектующих.